## Slide 1: Courte présentation des résultats du compteur (temps d’exécutions)
Julien PANNIER
28/11/22

## Slide 2: Test sur : MPU6050_Read_All(&hi2c1, &mpu);
Valeurs autour de 720 micro secondes.
Test sur : position_angulaire = mpu.KalmanAngleX + 90;
Valeurs autour de 3 micro secondes (reste constant).
Test sur : load_pwm(htim3, commande);
Valeurs autour de 2 micro secondes (reste constant).

## Slide 3
Valeurs qui débutent autour de 10 900 micro secondes (moteur off)
Puis diminuent pour atteindre 5000 // 3300 micro secondes (sortie de boucle lorsque le moteur est en fonctionnement)
Test sur :
if (HAL_UART_Receive(&huart2, (uint8_t*) r_buffer, 1, 10) == HAL_OK) {
HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t*) r_buffer, 1, 10);
printf("\n\n\r");
} else {
__HAL_UART_CLEAR_OREFLAG(&huart2);
}

## Slide 4: Avant la boucle Do/While

## Slide 5: Test sur : printf(msg_info_mode);
Time consumed : 26442 *10^-7 seconds
Test sur : printf(msg_motor_ready);
Time consumed : 38564 *10^-7 seconds
Test sur : printf("> Please enter [x] if you want to modify kp value\n\rPlease enter [y] if you want to modify ki value\n\rPlease enter [z] if you want to modify kd value\n\r");
Time consumed : 130453 *10^-7 seconds
Test sur : printf("> Please enter [w] if you want to modify the angle value\n\r");
Time consumed : 50785 *10^-7 seconds
Test sur : printf("> If you want to come back to default set of PID coefficients then press [d]\n\r");
Time consumed : 68250 *10^-7 seconds

## Slide 6
Test sur : consigne = angle_term;
Time consumed : 1 *10^-7 seconds
Test sur : printf("\n\r");
Time consumed : 1891 *10^-7 seconds

## Slide 7: Dans la boucle Do/While

## Slide 8
Test sur :
if (HAL_UART_Receive(&huart2, (uint8_t*) r_buffer, 1, 10) == HAL_OK) {
HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t*) r_buffer, 1, 10);
printf("\n\n\r");
} else {
__HAL_UART_CLEAR_OREFLAG(&huart2);
}
Time consumed : AUTOUR DE 110015 *10^-7 seconds
Test sur : MPU6050_Read_All(&hi2c1, &mpu);
Time consumed : AUTOUR DE 7250 *10^-7 seconds
Test sur : position_angulaire = mpu.KalmanAngleX + 90;
Time consumed : AUTOUR DE 22 *10^-7 seconds
Test sur : _erreur = erreur;
Time consumed : AUTOUR DE 2 *10^-7 seconds

## Slide 9
Test sur : erreur = consigne - position_angulaire;
Time consumed : AUTOUR DE 21 *10^-7 seconds
Test sur : integre_erreur += erreur;
Time consumed : AUTOUR DE 13 *10^-7 seconds
Test sur : derive_erreur = erreur - _erreur;
Time consumed : AUTOUR DE 16 *10^-7 seconds
Test sur : commande = kp * (erreur) + ki * (integre_erreur) + kd * (derive_erreur);
Time consumed : AUTOUR DE 71 *10^-7 seconds
Test sur : if (commande > valeur_max_moteur) {
commande = valeur_max_moteur;
}
Time consumed : AUTOUR DE 30 *10^-7 seconds

## Slide 10
Test sur : if (commande < valeur_min_moteur) {
commande = valeur_min_moteur;
}
Time consumed : AUTOUR DE 36 *10^-7 seconds
Test sur : load_pwm(htim3, commande);
Time consumed : 17 *10^-7 seconds
Test sur : Boucle Do/While (jusqu’à démarrage moteur)
Time consumed : 142 238 467 *10^-7 seconds

## Slide 11
Test sur :
HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t*) r_buffer, 1, 10);
Time consumed : AUTOUR DE 898 *10^-7 seconds
Test sur :
if (HAL_UART_Receive(&huart2, (uint8_t*) r_buffer, 1, 10) == HAL_OK) {
HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t*) r_buffer, 1, 10);
printf("\n\n\r");
} else {
__HAL_UART_CLEAR_OREFLAG(&huart2);
}
Time consumed : AUTOUR DE 110015 *10^-7 seconds
Test sur :
printf("\n\n\r");
Time consumed : 2819 *10^-7 seconds

## Slide 12
Test sur : __HAL_UART_CLEAR_OREFLAG(&huart2);
Time consumed : 1 *10^-7 seconds

## Slide 13
Test sur :
if (HAL_UART_Receive(&huart2, (uint8_t*) r_buffer, 1, 10) == HAL_OK) {
} else {
__HAL_UART_CLEAR_OREFLAG(&huart2);
}
Time consumed : 110011 *10^-7 seconds
Test sur :
if (HAL_UART_Receive(&huart2, (uint8_t*) r_buffer, 1, 5) == HAL_OK) {
} else {
__HAL_UART_CLEAR_OREFLAG(&huart2);
}
Time consumed : 60010 *10^-7 seconds
Test sur :
if (HAL_UART_Receive(&huart2, (uint8_t*) r_buffer, 1, 1) == HAL_OK) {
} else {
__HAL_UART_CLEAR_OREFLAG(&huart2);
}
Time consumed : 20012 *10^-7 seconds